Kedvezményezett: Magyarkeszi Község Önkormányzata

Pályázat kódja: KEOP-7.1.0/11-2011-0043

Pályázat megnevezése: Magyarkeszi Község Ivóvízminőség javító programja

A projekt elszámolható költségei: 7.896.000 Ft

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 6.711.600 Ft

Támogatási intenzitás: 85%

Előkészítés ideje: 2011. december 29.-2013. június 30.

Közreműködő Szervezet: NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft.

Magyarkeszi Község Önkormányzata az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program keretében KEOP-7.1.0/11 „Derogációs vízi közmű projektek előkészítése” című pályázati konstrukció keretében pályázatot nyújtott be, melynek keretében 6.711.600 forint támogatásban részesült.

A pályázat keretében a település ivóvízminőség javító programjának előkészítése valósul meg az alábbiak szerint:

Az elkészített tanulmányok elemzései szerint az Ammónia eltávolítás kémiai módszerrel, törésponton túli klórozással technológia beépítése. A tervezett eljárás lényege, hogy a nyersvizet törésponti értéken túl klórozzuk, majd nyomás alatti szűrést alkalmazunk két sorba kötött szűrővel, az elsőben a vas és a mangán eltávolítására multimédia töltettel, a következőben a káros klórszármazékok és ízrontó elemek eltávolítására aktívszén töltettel kerül sor.

Az előkészítés 2011. december 29.- 2013. június 30-ig tart, ezt követően kezdődik a 2. fordulóra (kivitelezés) való felkészülés. A projektben tervezett határidőknek megfelelően zajlanak a munkák, így a befejezési határidő is tartható.

A tervezett ivóvíztisztító telep,- és hálózat hosszú távon biztosítja majd a megfelelő minőségű szolgáltatást.